## Slide 1
TTF-FMS
설비 운영 AI Copilot
추가 센서 없이 이상 징후를 선별하고 AI가 운영 의사결정을 지원하는 플랫폼
SKN25 FINAL 4팀 (팀팀포) | 이근혁 · 전운열 · 여해준 · 최원준 · 신문수 | 2026.06.26

## Slide 2
[기획 1/4]
2 / 20
현장 담당자는 결정을 못 합니다
알람 발생
이상 신호 수신
↓
원인을 모른다
기존 FEMS는 데이터만 제공
↓
조치를 못 한다
방치 → 설비 고장으로 이어짐
3년간 80% 급등
산업용 전기요금
중소기업 95% 전기요금 부담 호소
70% 별다른 대책 없음 (n=309개사)
데이터를 보는 것으로는 충분하지 않습니다 — AI가 결정을 지원해야 합니다

## Slide 3
[기획 2/4]
3 / 20
기존 시스템의 한계
기능 | 기존 FEMS | 기존 CMS | TTF-FMS
데이터 제공 | ✅ | ✅ | ✅
의사결정 지원 | ❌ | ❌ | ✅
추가 센서 필요 | ❌ | ✅ 필요 | ❌ 불필요
AI 원인 추정 | ❌ | ❌ | ✅
자동 작업지시 | ❌ | ❌ | ✅
FEMS+CMS 통합 | ❌ | ❌ | ✅
※ CMS Lite — 추가 센서 없이 전력 계량기만으로 이상 징후 선별. 풀 CMS 아님.

## Slide 4
[기획 3/4]
4 / 20
그래서 우리가 만든 것
FEMS
CMS Lite
AI Copilot
전력
계량기
→
이상 징후
선별
→
AI
원인 추정
→
작업지시
생성
→
정비이력
기록
FEMS + CMS Lite + AI Copilot — 기존 계량기 그대로, 추가 센서 없음

## Slide 5
[기획 4/4]
5 / 20
시장 공백: AI FEMS는 아직 없다
구분 | AI 수준 | 상용화 | 비고
K-FEMS 기본형 | ❌ 없음 | ✅ | 모니터링·알람 수준
K-FEMS 고급형 | △ 일부 | △ | 중소기업 비용 부담
AI 연구 단계 | ✅ 있음 | ❌ | 상용화 전 (ETRI 등)
TTF-FMS | ✅ 있음 | ✅ | 공백 메움
공백: "상용화됐지만 AI 없는 솔루션" vs "AI 있지만 상용화 못 한 연구" — 그 사이를 TTF-FMS가 채웁니다
※ 공개된 홈페이지·브로셔 기준 분석. 비공개 기능 존재 가능성 배제 안 함.

## Slide 6
[솔루션 1/5]
6 / 20
시스템 전체 구조
① 데이터
수집
전력 계량기
→
② 예측
모델
정상 패턴 예측
→
③ 잔차
계산
실측 − 예측
→
④ 이상
탐지
잔차 임계 초과
→
⑤ LLM
해석
원인 추정
→
⑥ 작업지시
생성
CMS Agent
← 예측 ↔ 이상탐지 연결 고리
개발 데이터 Honda R&D Europe EMS (2018~2024, 81개 계량기, 6년) 외부 검증 AI Hub 국내 63개 업체, 461개 설비

## Slide 7
[솔루션 2/5]
7 / 20
예측 모듈: 소비 예측 + 피크 예측
소비 전력 예측 모델
정상 전력 패턴 학습
↓
잔차 계산 (실측 − 예측)
↓
이상탐지 활용
예측이 목적이 아니라 잔차 계산이 목적
45개 계량기 개인화 / 1시간 단위
피크 예측 모델
최대수요전력 예측
↓
피크 과금 사전 회피
↓
FEMS 기능
최대수요전력 기반 피크 관리
주요 계량기 4개 / 15분 단위

## Slide 8
[솔루션 3/5]
8 / 20
이상탐지: 잔차 기반 주력 + 폴백 구조
주력 경로
잔차 계산
실측 − 예측값
↓
임계값 초과 여부
시간대별 2~98 퍼센타일
↓
이상 후보 탐지
+ IsolationForest 보조
폴백 경로
주력 실패 또는
데이터 부족 시
통계
IsolationForest
LSTM-AE
3단 다수결
이상 후보 목록 → LLM 원인 추정 → 작업지시 생성
※ 고장을 확정 진단하지 않습니다. 이상 징후를 선별하고 점검 우선순위를 제시합니다.

## Slide 9
[솔루션 4/5]
9 / 20
AI Copilot: 의사결정 지원 구조
사용자 질문
↓
오케스트레이터: 의도분류
키워드 룰 70% + LLM 폴백 30%
정확도 92% / 레이턴시 ~3,700ms
↓
전용 Agent 라우팅
CMS · 이상탐지 · 보고서 · 예측 · 도메인지식
↓
DB / 지식 조회
DB 직접 조회 · VectorDB 검색
↓
답변
※ LLM이 임의로 수치를 생성하지 않는 구조. DB 조회 결과만 답변.

## Slide 10
[솔루션 5/5]
10 / 20
실제 사용 시나리오
08:00
SSE 알림으로 이상 탐지 알람 수신
기존
수동으로 대시보드 확인
08:05
AI Copilot: "어제 3번 펌프에 무슨 일이 있었어?"
→ COPDrop 이상 징후 / 냉매 계통 이상 가능성 / 점검 권장
기존
직접 SQL 조회 또는 담당자 문의
08:10
작업지시 자동 생성 → 칸반 등록
기존
수기 작성
08:15
담당자 점검 → 조치 결과 기록
기존
동일

## Slide 11
[성능 1/4]
11 / 20
예측 성능: Import P-Max & v84
Import P-Max (AI Hub 재학습)
85%
설비 개선율
RMSE 개선율 중앙값 +17.5%
Honda 결과 범위 11~18% 이내
(40개 유효 설비 기준)
v84 앙상블 (Honda 가중치 그대로)
59%
= 33 / 56개 설비
⚠ 정확도 아님
Persistence 대비 RMSE가 개선된 설비 비율
Persistence = 직전값을 반복하는 기준 모델
※ 59%: 56개 유효 설비 중 33개에서 Persistence 대비 RMSE 개선. 정확도 아님.

## Slide 12
[성능 2/4]
12 / 20
이상탐지 성능: AI Hub 검증
지표 | Honda 가중치 그대로 | AI Hub 재학습 후 | Honda 기준값
경보율 | 37.53% | 20.04% ✅ | 17.79%
오탐율 | 31.10% | 11.77% ✅ | —
오탐율 31.10% → 11.77% (−19.33%p 개선) | 경보율 20.04% → Honda 기준 17.79% 방향 근접
※ 비지도 학습 특성상 정답 라벨 없음. 경보율·오탐율 기준 평가. ※ AI Hub 63개 업체 461개 설비 Mobile Energy Meter 직접 계측.

## Slide 13
[성능 3/4]
13 / 20
AI Copilot 성능
의도분류 정확도
92%
골든셋 100문항 기준
sLLM 종합점수
8.6 / 10
Gemma4 12B
레이턴시
~3,700ms
keep_alive 최적화 후
모델 | 종합 | 레이턴시 | 역할
gpt-5.5 (기준선) | 8.9 | ~17s | 클라우드 기준선
Gemma4 12B ← 채택 | 8.6 | ~8s | 품질 경로 (진단·보고서)
EXAONE 3.5 7.8B ← 채택 | 8.1 | ~3.7s | 속도 경로 (의도분류)
GPT-4o | 8.1 | ~3s | 참고
Qwen2.5 7B | 2.4 | ~5s | 비채택 (중국어 전환)
※ 평가자: gpt-5.5-as-Judge (GPT-5.5가 평가자 역할) / 33문항 / 5축 10점 척도

## Slide 14
[성능 4/4]
14 / 20
외부 검증: Honda → AI Hub 전이
Honda 학습 모델
Honda EMS 6년치
AI Hub 국내 제조설비
63개 업체 · 461개 설비
→
v84 앙상블
59% (33/56 설비)
Honda 가중치 그대로
재학습 후 39%※
Import P-Max
85% / +17.5%
AI Hub 재학습 후
Honda 가중치 그대로: 성능 붕괴
모델 구조는 전이 가능 / 가중치는 도메인별 재학습 필요 → 고객사 데이터 재학습 설계의 근거
※ v84 재학습 39%는 27일치 데이터로 bundle_168 LSTM이 정상 학습 불가(최소 42일치 필요)한 결과. 구조 문제 아님.

## Slide 15
[시연]
15 / 20
라이브 시연
1
시뮬레이터 재생
이상 발생 → HIGH 알람
→
2
이상 탐지 내역 확인
AI 원인 분석 · 전후 24h 시계열
→
3
작업지시 생성
설비 상태 → 작업지시 칸반 등록
→
4
AI Copilot
자연어 질문 → DB 조회 → 답변
※ 데모 데이터: Honda 독일 시설 기반. 요금 단위 EUR → 실제 도입 시 KRW + 한전 요금 체계로 전환.

## Slide 16
[BM 1/3]
16 / 20
경쟁사 비교
기능 | K-FEMS 기본형 | K-FEMS 고급형 | 민간 CMS | TTF-FMS
이상탐지 | ❌ | ✅ | ✅ | ✅
원인 추정 지원 | ❌ | ❌ | ❌ | ✅
작업지시 생성 | ❌ | ❌ | ❌ | ✅
자연어 질의 | ❌ | ❌ | ❌ | ✅
추가 센서 불필요 | ✅ | ✅ | ❌ | ✅
FEMS+CMS 통합 | ❌ | ❌ | ❌ | ✅
중소기업 접근 가능 | ✅ | ❌ | △ | ✅
※ 각 사 공개 홈페이지·브로셔 기준. 비공개 기능 존재 가능성 배제 안 함.

## Slide 17
[BM 2/3]
17 / 20
수익화 전략
1단계
바우처 진입
· 정부 스마트공장
보급사업 바우처 활용
· 초기 비용 최소화
· 레퍼런스·실증
데이터 확보
→
2단계
Pool 등록
· K-FEMS Pool 등록
· 정부 보급사업 연계
· 공신력 확보
→
3단계
SaaS 구독
· 월정액 / 계량기 수
기반 과금
· 데이터 누적 →
재학습 모델 고도화
· 데이터 락인 →
이탈 방지
타깃: 기존 전력 계량기 보유 중소 제조기업 — 추가 하드웨어 투자 없이 즉시 도입

## Slide 18
[BM 3/3]
18 / 20
도입 효과: 얼마나 절감됩니까?
4.99%
에너지 절감율
한국산업단지공단
1,191개사 실측 기반
월 약
150만원
절감 추정
월 전기요금
3,000만원 기준
❌
추가 투자
기존 계량기 활용
하드웨어 불필요
효과 | 내용
에너지 절감 | 평균 4.99% (한국산업단지공단 1,191개사 실측 기반)
피크 과금 회피 | 15분 단위 피크 예측으로 한전 최대수요전력 요금제 사전 대응
작업지시 자동화 | 수기 작성 시간 절감 / 칸반 자동 등록
추가 투자 | 없음 (기존 전력 계량기 활용)
※ 4.99%는 PoC 기준 시뮬레이션 수치. 실제 현장 적용 시 달라질 수 있음.

## Slide 19
[마무리 1/2]
19 / 20
향후 계획
단기
· 국내 중소 제조기업 파일럿 도입
+ 현장 데이터 재학습 ★ 최우선
· RunPod → 온프레미스 GPU 전환
(OLLAMA_URL 교체만으로 가능)
중장기
· 진동·온도 센서 연계
→ Full CMS 전환 (v2.0)
· 멀티테넌트 자동화
· 탄소 배출권 연계
현재 한계
· CMS 수준: CMS Lite (이상 징후 선별) / 진동·온도 센서 정밀 진단 대체 아님
· 학습 데이터: Honda EMS / 국내 현장 데이터 재학습 필요 / sLLM: RunPod PoC 단계

## Slide 20
추가 센서 없이 이상 징후를 선별하고
AI가 운영 의사결정을 지원하는
설비 운영 AI Copilot
TTF-FMS — SKN25 FINAL 4팀 (팀팀포)
감사합니다
20 / 20